## Slide 1: Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

## Slide 2
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe (ang. analog-to-digital conversion, ADC) to proces konwersji sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Wiele urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telewizory, smartfony i kamery cyfrowe, korzysta z przetwarzania analogowo-cyfrowego.
Przetworniki (konwertery) analogowo-cyfrowe (A/C) to urządzenia, przetwarzające ciągły analogowy sygnał wejściowy (jedno wejście) na odpowiadający mu dyskretny cyfrowy sygnał wyjściowy (n wyjść dwustanowych).

## Slide 3
Proces przetwarzania analogowo-cyfrowego składa się z trzech etapów:
Próbkowania
Kwantowania
Kodowania

## Slide 4: Próbkowanie
Próbkowanie polega na wyznaczeniu momentów pomiarów wartości napięcia elektrycznego (ang.: voltage) podawanego na wejście przetwornika A/C (reprezentującego sygnał ciągły, analogowy), w taki sposób aby otrzymany ciąg liczb możliwie wiernie odwzorowywał zmiany tego sygnału. Najczęściej pomiar czyli "pobieranie próbki" odbywa się co stały okres Dt zwany okresem próbkowania (ang.: sampling period, sampling time), a jego odwrotność to częstotliwość próbkowania fp=1/Dt. Im większa częstotliwość próbkowania (czyli krótszy okres próbkowania) tym większa szybkość konwersji (conversion rate) i tym dokładniejsze może być odwzorowanie zmian przebiegu wejściowego.

## Slide 5: Kwantowanie
Kwantowanie to po prostu cyfrowy pomiar czyli przedstawienie mierzonej wartości jako liczby elementarnych kwantów (najczęściej liczby binarnej - w układzie dwójkowym), podobnie jak mierzoną w centymetrach lub milimetrach długość wyrażamy jako liczbę działek o szerokości odpowiednio centymetra lub milimetra. Precyzja pomiaru zależy od liczby poziomów (kwantów) odpowiadających pełnemu zakresowi mierzonego napięcia a nazywanej rozdzielczością przetwornika.

## Slide 6
Jednym ze sposobów kwantowania jest wytwarzanie schodkowo narastającego napięcia porów-naw-czego tak długo aż zrówna się ono z napięciem mierzonym, a następnie zapamiętanie liczby schodków (czyli kwantów) jako wyniku pomiaru. Przetwornik powinien zapewnić działki (schodki) równej szerokości, czyli skalę liniową ale w praktyce może wystąpić błąd. liniowości.
Istnieje wiele innych sposobów kwantowania - na przykład pośrednio przez pomiar czasu lub częstotliwości - a ich nazwy są przeważnie również nazwami poszczególnych typów przetworników A/C.

## Slide 7: Kodowanie
Ponieważ wyniki kwantowania są liczbami binarnymi (dwójkowymi) to potrzebny jest jeszcze etap kodowania ich do postaci dziesiętnej lub do kodu najodpowiedniejszego do przesyłania na przykład kodu z kontrolą parzystości lub kodu korekcyjnego.

## Slide 8
W przetwarzaniu cyfrowym można łatwo dokonywać analizy, manipulacji i przesyłania danych w porównaniu z sygnałami analogowymi, co czyni przetwarzanie analogowo-cyfrowe bardzo użytecznym w dzisiejszych urządzeniach elektronicznych.

## Slide 9: Dzięki za uwagę 